## Slide 1: Compressione di immagini tramite la DCT
Paolo Marconi 807172
Simone Monti 807994
Gianluca Puleri 807064

## Slide 2: Obiettivi
Prima parte
Implementazione della DCT2 in un ambiente open source
Confrontare i tempi di esecuzione della DCT2 (utilizzando una libreria versione FAST)
Seconda parte
Scrivere un software che:
  Permetta all’utente di:
    Caricare un file immagine .bmp
    Scegliere l’ampiezza della finestra in cui effettuare la DCT2
    Scegliere la soglia di taglio delle frequenze
  Creare una nuova immagine suddividendola in blocchi F x F e applicando i seguenti passi ad ogni blocco:
    Applicare DCT2
    Eliminare le frequenze ckl con k + l ≥ d
    Applicare la DCT2 inversa all’array c così modificato: ff = IDCT2(c)
    Arrotondare ff all’intero più vicino
  Confrontare le immagini

## Slide 3: Software utilizzati
Per lo sviluppo del progetto sono state utilizzate le seguenti risorse:
Eclipse, ambiente di sviluppo
jTransforms, libreria utilizzata per le trasformate di Fourier

## Slide 4
Eclipse può essere utilizzato per la produzione di software di vario genere, noi lo abbiamo utilizzato come un IDE per il linguaggio Java.
JTransforms è la prima libreria open source, multithreaded FFT scritta in puro Java. Attualmente, quattro tipi di trasformate sono disponibili: Discrete Fourier Transform (DFT), Discrete Cosine Transform (DCT), Discrete Sine Transform (DST) and Discrete Hartley Transform (DHT).
Github: https://github.com/wendykierp/JTransforms
+ Libreria jTransforms

## Slide 5: Implementazione della DCT2

## Slide 6: Tempi di esecuzione
N = 40
N = 250

## Slide 7: Tempi di esecuzione - grafico
Chart: Comparazione algoritmi
| 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000
myDCT2 | 0.001 | 0.015 | 0.117 | 0.973 | 3.216 | 15.111 | 50.66 | 119.007 | 403.856 | 970.526
jTransforms | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.023 | 0.032 | 0.042 | 0.084 | 0.162

## Slide 8: Interfaccia del software
Semplice
Permette all’utente di inserire:
  Un’immagine .bmp direttamente dal filesystem
  Un intero che indica l’ampiezza della finestra in cui si effettuerà la DCT2 – campo F
  Un intero compreso tra 0 e (2F −2) che indica la soglia di taglio delle frequenze – campo d

## Slide 9: Suddivisione dell’immagine in blocchi F x F

## Slide 10: Ciclo effettuato per ogni blocco dell’immagine

## Slide 11: Ricomposizione dell’immagine

## Slide 12: Funzioni di supporto

## Slide 13: Immagini a confronto

## Slide 14
F = 110, d = 20
F = 220, d = 20

## Slide 15
F = 30, d = 6
F = 100, d = 6

## Slide 16
F = 500, d = 120
F = 500, d = 40

## Slide 17
F = 100, d = 120
F = 100, d = 30

## Slide 18: Conclusioni
È stato possibile constatare che già da N molto piccoli (es. 40) il tempo di esecuzione dell’algoritmo DCT2 da noi implementato è di un ordine di grandezza maggiore a quello della libreria, e pertanto per N elevati diventa pressoché inutilizzabile.
Dagli esperimenti eseguiti su diverse foto è emerso che all’aumentare di F o al diminuire di d, l’immagine perde di qualità. Per valori di d compresi nella scala dello 0-20% rispetto al valore di F si riescono a vedere le varie finestre in cui l’immagine è stata suddivisa. Invece, per valori di d oltre il 100% rispetto al valore di F, l’immagine sembra quasi non perdere di qualità.